医学影像科放射诊断专业64排螺旋CT更换球管技术参数要求

一、项目概况

1、项目名称：64排螺旋CT更换球管

2、项目预算：95万元

二、设备型号

1.GE Lightspeed 64排 VCT。

装机日期：2010年11月3日。

三、技术参数

1. 提供投标型号球管的原版技术白皮书（DATA SHEET），且以下应标参数均以此技术白皮书为准

2.	阳极热容量：8.0 MHU

3.	焦点数量：≥两个

4.	焦点尺寸（IEC 336/1993）：小焦点≤0.7mm*0.6mm；大焦点≥0.9mm*0.9mm

▲5. 焦点功率要求最大≥100KW，必须无时间限制

6.	提供以DATASHEET（技术白皮书）为准的单层扫描mA输出参数（120KV时）

▲7.	120KV，5秒单层扫描时，球管最大电流输出≥800mA

8.	提供以DATASHEET（技术白皮书）为准的VCT多层扫描时毫安输出参数（120KV时）

▲9.	120KV，5秒多层扫描时，球管最大电流输出≥800mA

10. 球管最大电压≥140KV

11. 阳极靶面角度：7度

▲12. 持续散热能力≥640KHU/MIN

▲13. 最大阳极散热能力 〉2100KHU/MIN

四、商务要求

*1.保用条款：服务方为此球管提供1年不限病人数的质保期，质保期内球管出现质量问题，服务方须更换同型号全新球管，更换的球管质保期与原球管质保期累加，不再另计。

- 安装调试：服务方负责球管的安装与调试，服务方须配备有至少两名全职的CT厂家认证的工程师，并提供当年更新的资质证明。

▲3.配件匹配：服务方提供的球管必须与我院GE Lightspeed 64排VCT完全适配，提供球管与CT整机匹配的SFDA认证报告。

五、保密要求

甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，甲乙双方均有保密义务。

六、服务生效时间

合同生效后，用户方通知中标方可以交货后24小时内交货。

七、付款方式

签订合同后，收到中标方开具合同额20%的发票给用户方，用户方收到发票后15日内支付。验收通过后，中标方开具剩余合同额发票，用户方在收到发票后3个月内支付合同75%货款，剩余5%作为质量保证金于一年后无息返还。